## Slide 1: Tarea 1
Conceptos y definiciones de introducción a Redes de computadora
Rebeca Baños
157655

## Slide 2: Compara las características de una red con servicio orientado a conexión vs. otro sin conexión
Las capas de redes pueden brindar a las capas superiores los servicios orientados a conexión y sin conexión.
Orientados a conexión:
  Modelado a partir del sistema telefónico, es decir, el usuario establece primero la conexión, la usa y después la desocupa. El proceso funciona como un tubo al que el emisor le inserta bits y el receptor los toma.
  En algunos casos el emisor y receptor ponen las bases del “diálogo” en la conexión.

## Slide 3
Sin conexión:
  Modelado a partir del sistema postal, es decir, cada mensaje transmitido lleva la dirección completa del destinatario y es enrutado hacia los nodos intermedios de la conexión.
  Cada mensaje es independiente de otro.
  Los mensajes se pueden clasificar de acuerdo al contexto en el que se encuentra.
    Paquete: Mensaje en la capa de red.
    Conmutación de almacenamiento y envío: cuando los nodos intermedios reciben un mensaje completo antes de mandarlo al, siguiente nodo.
Dependiendo de lo que se busque realizar es el tipo de red que se utiliza.

## Slide 4: 2. Menciona algunas limitaciones del modelo de referencia OSI
No es una arquitectura de red, ya que no especifica los servicios y protocolos exactos que serán utilizados en cada capa. Solo indica lo que una debe hacer.
En la capa física, los aspectos de diseño se tienen que adecuar con las interfaces mecánica, eléctrica y de temporización; así como con el medio de transmisión físico.
En la capa de enlace de datos, una limitación importante es cómo evitar que un transmisor rápido llene de datos a un receptor lento.
En la capa de res, si hay muchos paquetes en la subred a la vez, se pueden llegar a intersecar por lo que generan saturación. También el direccionamiento de paquetes puede no coincidir o no aceptar el paquete ya que es demasiado grande.

## Slide 5
En la capa de transporte, todo el funcionamiento que realiza debe hacerse de forma eficiente y de tal manera que aísle las capas superiores de los cambios en la tecnología de hardware.

## Slide 6: 3. Presenta las diferencias entre el stack del protocolo Zigbee vs. el stack del protocolo TCP/IP
Stack del Protocolo Zigbee:
  Consta de 4 capas: PHY, MAC, red y seguridad y capa de aplicación.

## Slide 7
Stack del Protocolo TCP/IP:
  Este modelo también consta de 4 capas: enlace, Internet, Transporte y la capa de aplicación.

## Slide 8: 4. Resume las características más importantes de las siguientes normas relacionadas con las interfaces y sus aplicaciones.
Norma | Descripción
EIA-232 | Interfaz para el intercambio de datos binarios serie entre un DTE y un DCE
V.35 | Transmisión sincrónica de datos que especifica el tipo de conector, el pin out y niveles de tensión y corriente. Las señales son combinaciones de las especificaciones V.11 y V.28.
EIA-530 | Estándar de interfaz en serie equilibrado que utiliza un conector 25 pines.
X.21 | Norma ITU-T para las comunicaciones en serie sobre líneas digitales síncronas. Define una interface física para X.25, utilizando un conector de 15 pin.
HSSI | La HSSI de Cisco ofrece conexiones serie de alta densidad individuales o dobles que aumentan la velocidad de transferencia de paquetes a hasta 52 Mbps.
G.703 | Es un estándar de la UIT-T que define las características físicas y eléctricas de la interfaz para transmitir voz o datos sobre canales digitales. Son utilizadas para la interconexión de routers y multiplexores.

## Slide 9: 5. Describe cuál es la función de un módem y menciona algunos ejemplos de su uso.
Es un dispositivo que envía una señal con información mediante otra de entrada llamada señal moduladora. Existe desde los 60´s debido a que la transmisión directa de las señales electrónicas inteligibles no era eficiente.
La función básica es aceptar datos de un ordenador o estación transmisora y convertir las señales analógicas o digitales que se puedan transmitir a través de líneas telefónicas de transmisión de voz.
Los módems pueden realizar diferentes cosas:
Puede almacenar números de teléfono y marcarlos automáticamente.
Puede contestar una llamada automáticamente sin que el usuario intervenga.

## Slide 10: Bibliografía
Tanenbaum, Wetherall. (2012). Redes de Computadoras. México: Pearson.
RF Wireless World. (NA). Zigbee Protocol Stack. 19/08/2019, de Home of RF and Wireless Vendors and Resources Sitio web: https://www.rfwireless-world.com/Tutorials/Zigbee-protocol-stack.html
Christopher J. Wells. (2009). The TCP/IP Protocol Stack. 19/08/2019, de www.technologyuk.net Sitio web: http://www.technologyuk.net/computing/computer-networks/internet/tcp-ip-stack.shtml
J.Félix Rábago. (NA). Módem. 19/08/2019, de EcuRed Sitio web: https://www.ecured.cu/Módem#Caracter.C3.ADsticas_de_los_m.C3.B3dem

## Slide 11
audioariza. (2011). V.35. 20/08/19, de Telematica2 Sitio web: https://telematica2grupo.wordpress.com/2011/02/26/v-35/
fjun1016. (2011). Características de conectores DB60, V.25, HSSI. 20/08/19, de Electrotelematica Sitio web: https://electrotelematica.wordpress.com/2011/02/26/caracteristicas-de-conectores-db60-v35-hssi/